Odstraňovač rzi
Bezkyselinový přípravek na rez

Informace o výrobku
Vlastnosti:

Hodnocení udržitelnosti:
Biologická rozložitelnost:
(28 dní) (OECD 301 B) snadno biologicky odbouratelný

Vlastnosti:
- velmi vysoká hloubka proniknutí
- neobsahuje kyseliny
- vhodný pro přírodní kameny citlivé na kyseliny

Použití:
Pro přírodní a betonové povrchy.

Vhodný pro venkovní použití a šetrně odstraňuje nánosy rzi. Fialové zabarvení a typický nepříjemný zápach jsou známkami účinnosti. Fialové zabarvení na světlých kamenech po určité době vlivem UV záření zmizí. Pro rychlé odstranění fialového zabarvení lze použít alkalický čisticí prostředek, například BPB® Systemový čistič intensiv.

Snášenlivost se světlými betony vyrobenými z bílého cementu je třeba vyzkoušet na skryté ploše. U některých cementů dochází k trvalému zelenomodrému zabarvení.

Povrch určený k čištění opláchněte čistou vodou a nechte krátce zaschnout. Matně vlhký podklad je vhodnější. Teplota při nanášení se pohybuje mezi +15 °C a +25 °C.

Účinnost se zvyšuje se zvýšením okolní teploty.

Přípravek nastříkejte neředěný na zrí znečištěné místo. Nechte působit cca 5 - 15 min. Poté dokončit čištění houbou, drátěnkou nebo kartáčem. Opláchněte velkým množstvím čisté vody.

V případě silnějších nebo starších skvrn od rzi může být nutné proces čištění opakovat.

Vždy proveďte předběžnou zkoušku, abyste zjistili snášenlivost ošetřovaného podkladu a přípravku a určili spotřebu.

Nevyhazujte do domovního odpadu! Zbytky přípravku musí být likvidovány na skládce nebezpečného odpadu. Nedovolte, aby se výrobek dostal do kanalizace, půdy nebo vody.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné chemické rukavice. V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Vždy proveďte předběžnou zkoušku, abyste zjistili kompatibilitu ošetřovaného podkladu a přípravku a k určení spotřeby.

Obsažené látky :
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky

Spotřeba:
50 - 100 g/m²

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo čisticími prostředky. Chraňte před oxidačními činidly, např. peroxidem vodíku.

Technické údaje:
Forma	kapalina
Barva:	bezbarvá až světle růžová
Hustota:	1,15 ± 0,03 g/ml

Skladování:
Při normálním skladování (uzavřený obal, 20°C) minimální trvanlivost 12 měsíců
Chránit před mrazem, znečištění a slunečním zářením.

Obaly:	rozprašovač 500 ml

Bezpečnostní předpisy:
viz bezpečnostní list ES
Výrobek používejte pouze s vhodnými ochrannými rukavicemi (EN 374) a ochrannými brýlemi (EN 166).
Během čisticích prací zajistěte dobré větrání (5 až 15 výměn vzduchu za hodinu), popř. používejte odsávací zařízení.

Konzultace:
Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Použití na průmyslových pracovištích:

Doporučená četnost a doba používání:
Válečkování/natírání/stříkání: 480 minut/den s místním odsáváním.

Široké použití profesionálními uživateli:
Doporučená četnost a doba používání:
Válečkování/natírání: 480 minut/den.
stříkání: 240 minut/den pouze venku

Použití pro spotřebitele:
Doporučená četnost a doba používání:
Množství použité na jedeno čištění: 0,5 l
1krát denně
Frekvence použití: 128krát za rok

Expozice v životním prostředí:
Nevypouštějte nezředěný nebo ve velkém množství do podzemních vod, vodních ploch nebo kanalizace.

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení.
06/23
účinná skupina: čistící prostředky